DMA35N简明操作

开机：按住“ON/OFF”键至少2秒，然后仪器自检，“℃”（或“℉”）

闪烁，此时，仪器可以进行测量

关机：按住“ON/OFF”键不松，直到显示“OFF”，然后再松开，如

果15分钟内不按任何键，仪器将自动关闭

设置：同时按“ON/OFF”和“store”键，激活设置模式，显示“SET”

注：激活设置模式后，所有存贮的数据会被删除

设置模式下键的功能和用法：、

长时间按住“store”键，可以激活温度单位选择

再轻按“store”键，可以选择“℃”（或“℉”）

选好后，再长时间按“store”键，进入测量单位选择：

API ABD：

API A： 测 Crude oil

API B： 测Fuel

API D： 测 Lubricants

SG：测比重

g/cm3或kg/m3：测密度

%H2SO4：测硫酸浓度（20℃时重量比）

%BRIX： 测糖浓度 （20℃时重量比）

%BAUME：测BAUME

%PLATO：测PLATO

%ALC/W：测酒精浓度（20℃时重量比）

%ALC/V：测酒精浓度（20℃时体积比）

PROOF：测60℉的PROOF

数据存储：

注：如果显示“low  battery”，将无法存储数据

- 手动存储：长时间按住“store”键，即可存储当前测量值，同时显示“HOLD”。数据编号从1开始，并且每存1个，编号自动加1，总共可以存储1024个数据

- 自动存储：轻按1下“store”键，自动测量即开始，同时显示“AUTO”。此时，仪器检查其温度的稳定性，如果温度在10个测量周期的变化在0.2以内，则仪器自动存储该测量值，同时也记录数据编号。 一个自动存储过程最少需要15秒。

- 调用存储数据：轻按“Recall/Delete”键，将显示最后1个存储数据10秒钟，如果在10秒内再按“Recall/Delete”键，则将顺序显示所有已经存储的数据，如果在这10秒内，不按键，将回到当前测量状态。

- 打印数据：轻按“Print/Print all”键，将传输当前测量值到电脑

或打印机

长时间按住“Print/Print all”键，将传输所有已存

储的数据到电脑或打印机，打印数据在屏幕上显示

此时关机可停止打印

- 删除数据：按住“Delete”键不松，“Memory”闪烁4次后，最

后存储的一个数据被删除

同时按住“Delete”和“Print/Print all”，直到显示从9

开始倒计时，到0后，听到鸣叫音后，所有已存储的数

据全被删除。如果在到0之前，松开键，则不会删除任

何数据。